В трубчатую ногу вставлена и закреплена цельно металлическая вставка, обточенная снаружи в сферу. Для цельно металлической ноги это не нужно. В ней не до конца просверлено отверстие и нарезана резьба М8. На пятке сделана скоба с отверстием по центру и диаметром 10мм.

Болт вкручивается через скобу до упора. За счет разности диаметров болта и отверстия скобы получаешь шарнир. Скоба должа быть не менее 4мм толщиной, чтобы не промялась сферой.

Подошва должна быть резиновой, толщиной не менее 10мм и диаметром 100мм. Можно и квадратную. Скобу к подошве крепить 4 утопленными болтиками М6.

На макете можно более точно подобрать размеры скобы, её высоту и разницу диамтров болта и отверсия в скобе, чтобы шарнир имел достаточную степень свободы для установки на наклонной плоскости.