Кембрик в мормышку

Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией, когда при подсечке или  вываживании рыбы, значительно меньшего веса, чем разрывная нагрузка лески, мормышка обрывалась, хотя до этого вы без проблем на эту же снасть вытаскивали рыбу в большом количестве и большего размера. Одной из главных причин этого может служить вынужденная деформация лески об острую кромку отверстия в теле мормышки. Потеря рыбы из - за обрыва мормышки неприятна для рыболова, но потеря даже небольшого экземпляра на ответственных соревнованиях может стоить спортсмену победы. В этой связи подготовка снастей в целом и мормышки в частности для рыболова является важной задачей, а для спортсмена порой определяющей. С приходом в индустрию рыболовных снастей новых технологий и материалов, широкое распространение получили так называемые "тяжелые вольфрамовые" мормышки. Однако с новыми прогрессивными методами изготовления мормышек возникли и новые проблемы.

В силу миниатюрности изделий не всегда удается полностью решить проблему "острых кромок", возникающих на выходе отверстия из  тела мормышки.   Проблема "острых кромок" не относится к "мягким" свинцовым и оловянным мормышкам, изготовленным литьевым способом, но является серьезной для тяжелых "вольфрамовых " мормышек. К таковым относятся изделия из "чистого" вольфрама и материалов порошковой металургии, содержащих в своем составе такие металлы, как вольфрам, никель, медь и другие с довольно большим удельным весом. Иногда такие материалы ошибочно называют сплавами, но это неверно, поскольку температуры плавления  металлов, входящих в состав материала  настолько различны, что получение сплавов из них, по отработанным на сегодняшний день технологиям  невозможно. Однако с помощью порошковой металлургии удается получить материалы с заданными характеристиками,  содержащие в своем составе различные тяжелые металлы . Такие материалы дороги и не всегда доступны широкому кругу изготовителей, поэтому производители мормышек в большинстве своем осваивают технологии изготовления их из сердечников сварачных электродов, состоящих практически из чистого вольфрама.Как известно, вольфрам очень крепкий металл и плохо поддается механической одраборке и тем более тонкой механической обработке."Вольфрамовые" мормышки изготавливают на металлообрабатывающиж станках с использованием технологии прожига или пропила отверстий, что в свою очередь создает проблему "острых кромок".  Эту проблему пытаются решать различными способами. Наиболее распространена простая процедура снятия острой кромки специальным инструментом "зинковкой" ( фото 1 ), о чем я уже рассказывал ранее. В этой же статье хочу рассказать о другом, не менее, а может быть и более эффективном способе решения проблемы "острых кромок"  для "вольфрамовых мормышек.

Для работы  потребуется:

- мормышка

- кембрик (можно использовать изоляцию витой пары коммуникационных проводов )

- тонкая проволока диаметром около 0,1 мм

- кусачки (ножницы)

- зажигалка (спички).

Предварительно не помешает обработать отверстие мормышки  "зинковкой". Взять готовый кембрик или подготовить его, отделив от медного основания провода "витая пара" (фото 2 ). Умеренным движением, двумя руками растянуть небольшой участок кебрика длинной  3-4 см   до такой степени, чтобы диаметр этого участка кембрика уменьшился до диаметра отверстия мормышки ( фото 3 ). Затем под острым углом отрезать кембрик в узкой его части и заправить его в отверстие мормышки (фото 4 ). Обрезать концы кембрика таким образом, чтобы толстая его часть  выступала от тела мормышки на 1,0 - 1,5 мм, а тонкая часть кембрика на 3,0 - 4,0 мм. Заправить в отверстие кембрика тонкую проволоку (фото 5 ) и оплавить его края на огне. Для отого можно воспользоваться либо спичками, либо зажигалкой. Для того, чтобы края кебрика оплавились и "подтянулись" ближе к телу мормышки достаточно краткого (около одной - двух секунд)  воздействия огня. Важно не перегреть мормышку!  Прежде чем вытащить проволоку из готовой мормышки дайте возможность изделию остыть и затвердеть кембрику  внутри тела мормышки. Ускорить процесс охлаждения можно поместив мормышку в холодную воду. Проволока, находящаяся внутри кебрика в момент оплавления его краев, позволит сохранить внутреннее отверстие кембрика доступным для продевания в него лески. Осторожным движением извлеките проволоку из готовой мормышки. Ровные, обвальцованные полимерным составом края отверстия тела мормышки (фото 6 ), уберегут леску от деформации и повреждения, что позволит увеличить срок службы даже самой тонкой  лески.

Из личного опыта могу сказать, что мормышка без кебрика, привязанная на леску диаметром 0,05 - 0,06 мм, обрывалась после улова 30 -50 рыб весом 30 -40 громмов. В среднем за тур (3 часа) такое происходило до двух раз, а это 50 -60 граммов улова, при том, что порой для победы не хватает считанных граммов. Мормышка с кембриком выдерживает трехчасовой тур и не обрывается в месте выхода лески из отверстия тела мормышки. Однако перед каждой ловлей мормышку следует перевязать в независимости от количества пойманной накануне рыбы .

Николай Лукоянов.