ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»____________20___года             №______                г.Ростов-на-Дону

О ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

В соответствии с Федеральным законом от 3.06.2006 года № 74 - ФЗ «Водный Кодекс Российской Федерации» (ст.ст.6; 11; 24; 25; 27; 36; 47) и Положением  о  Государственной  инспекции  по  маломерным судам  МЧС России,  утвержденным  Постановлением  Правительства  РФ  от  23.12.04 г.   № 835,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Правила пользования водными объектами Ростовской области для плавания на маломерных судах согласно приложению № 1.

1.2. Временное Положение об организации и работе пунктов проката маломерных судов на водных объектах Ростовской области согласно приложению № 2.

2. ……… опубликовать……….

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на ……

Глава Администрации

(Губернатор) области                                                      В.Ф. Чуб

Постановление вносит:

Приложение N 1

к постановлению

Главы Администрации области

от «___»____________ N _____

ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный Кодекс Российской Федерации» (ст.ст.6; 11; 24; 25; 27; 36; 47), Положением о Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835, и Правилами пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденными приказом МЧС России от 29.06.2005   № 502 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 24 августа 2005 г., регистрационный номер 6940), устанавливают порядок пользования водными объектами (реками, озерами, водохранилищами, другими внутренними водоемами и территориальным морем) для плавания на маломерных судах,  порядок эксплуатации маломерных судов, баз (сооружений) для их стоянок и обязанности судоводителей, с учетом местных условий, в пределах административных границ Ростовской области и являются обязательными для граждан и юридических лиц.

1.2. Контроль за выполнением требований настоящих Правил владельцами и судоводителями маломерных судов и баз (сооружений) для их стоянок, а также  надзор за их правильным пользованием  на  водных объектах Ростовской области и  выполнением  других нормативно-правовых актов (в области обеспечения безопасности на воде), осуществляет Государственная инспекция по маломерным судам в составе Главного управления МЧС России по Ростовской области и подразделения Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области (далее – ГИМС МЧС России по Ростовской области).

1.2.1. ГИМС МЧС России по Ростовской области осуществляет свои  функции в отношении маломерных плавательных средств (далее – маломерных судов) принадлежащих      физическим и юридическим лицам:

- самоходных судов внутреннего плавания и иных плавучих объектов вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водных мотоциклов (гидроциклов) и несамоходных судов вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных, парусных и спортивных судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также принадлежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарок – менее 150 килограммов и надувных безмоторных судов – менее 225 килограммов) эксплуатируемых во внутренних водах;

- прогулочных катеров пассажировместимостью не более 12 человек, независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иных судов и плавучих средств пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от мощности, водных мотоциклов (гидроциклов) и несамоходных судов вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, грузопассажирских, нефтеналивных, буксирных, военных и спортивных судов), используемых в целях мореплавания;

- баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и иных плавучих объектов  (средств), пляжей и других мест массового отдыха на водоемах, переправ (кроме паромных переправ), на которых используются маломерные суда, и ледовых переправ, а также наплавных мостов на внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации.

1.2.2. Проводит регистрацию, учет и техническое освидетельствование указанных судов и других водных транспортных средств, кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных, парусных и спортивных судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также принадлежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарок - менее 150 килограммов и надувных судов - менее 225 килограммов, используемых на несудоходных внутренних водах.

1.2.3. Участвует в контроле по предотвращению вредного воздействия на водную среду судов и других плавучих средств, независимо от их   ведомственной принадлежности, информирует природоохранные органы о фактах сброса твердых отходов и неочищенных бытовых стоках производства, о случаях гибели рыбы и в пределах своей компетенции, принимает меры по пресечению выявленных нарушений природоохранного законодательства, случаев браконьерства, во взаимодействии с правоохранительными и другими надзорными органами.

1.3. Водные объекты общего водопользования используются для плавания на маломерных судах, для чего не требуется заключения договора водопользования.

1.4. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются объектами общего пользования. Использование маломерных судов и других технических средств, предназначенных для отдыха на этих водных объектах, может быть ограничено, приостановлено или запрещено в порядке, установленном законодательством, о чём население должно оповещаться органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов или иными  способами.

1.5. Руководители предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм      собственности, имеющие маломерные суда и базы (сооружения) для их стоянок, поднадзорные Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области, назначают должностных лиц, ответственных за эксплуатацию этих судов и  баз (сооружений) для их стоянок.

1.6. Все базы (сооружения) для стоянок маломерных судов, лодочно-прокатные станции, лодочные переправы, маломерные суда по своему оборудованию, снабжению и техническому состоянию должны отвечать требованиям технической  эксплуатации и настоящих Правил.

1.7. Требования Государственной инспекции по маломерным судам являются  обязательными для всех судоводителей, судовладельцев и лиц, ответственных за  эксплуатацию маломерных судов и баз (сооружений) для их стоянок.

Лица, нарушившие настоящие Правила, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок пользования водоемами для плавания

на маломерных судах

2.1. Пользование  водными объектами для плавании на маломерных судах по судоходным и несудоходным водоёмам Ростовской области осуществляется в соответствии с Правилами пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, при этом - при плавании на судоходных водоёмах, входящих во внутренние водные пути Российской Федерации (ВВП РФ), необходимо руководствоваться Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утверждёнными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 №129, зарегистрированным в Минюсте  России 30 декабря 2002 г. (далее - ППВВП).

2.2. Пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации в судовой книге, нанесения бортовых (регистрационных) номеров и технического освидетельствования  (осмотра), с  соблюдением  установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъёмности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием.

2.3. Государственную регистрацию, учёт, классификацию и техническое освидетельствование (осмотр) маломерных судов осуществляет ГИМС МЧС России по Ростовской области.

2.4. Навигация маломерных судов на судоходных  водных объектах Ростовской области открывается после полного очищения водоемов ото льда приказом начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области по представлению Главного государственного инспектора по маломерным судам Ростовской области, а на несудоходных – после спада паводковых вод.

2.5. К управлению маломерными моторными и парусными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, прошедшими государственную регистрацию и техническое освидетельствование в органах ГИМС МЧС России, допускаются судоводители, имеющие удостоверения на право управления маломерными судами.

2.6. На несудоходных реках, озерах и других водоемах Ростовской области осуществляется правостороннее движение маломерных судов; на судоходных путях - за кромкой судового хода.

2.7. Расхождение и обгон между маломерными судами производится без обмена отмашками. При расхождении и обгоне маломерных судов расстояние между их бортами должно быть, по возможности, наибольшим, но не менее 10 метров.

2.8. При движении маломерных судов пересекающимися курсами таким образом, что возникает опасность столкновения, судно, которое видит другое со своего правого борта, должно уступить дорогу справа идущему судну, не пересекая его курс по носу.

2.9. Безопасная скорость движения маломерных судов на акваториях в границах населенных пунктов и баз (сооружений) для стоянок маломерных судов устанавливается Главным государственным инспектором по маломерным судам Ростовской области, применительно к местным условиям в соответствии с ППВВП.

2.10. Максимальная скорость движения маломерных судов на водоемах Ростовской области, независимо от мощности двигателя и максимальной скорости движения, в соответствии с паспортными характеристиками данного судна, допускается не более 70 км/ч.

2.11. На акваториях в границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов движение маломерных моторных судов разрешается со скоростью не более 20 км/час, а вблизи мест купания и массового отдыха граждан - 10 км/час, для прогулочных водоизмещающих и глиссирующих судов, поднадзорных ГИМС МЧС России по Ростовской области, предназначенных для мореплавания и вызывающих опасное волнообразование – не более 10 км/ч.

2.11.1. Движение маломерных судов, в том числе гидроциклов, по акваториям Ростовского и Азовского портов производится строго за кромкой судового хода, со скоростью не более 45 км/ч.

2.11.2. Движение прогулочных маломерных судов, пассажировместимостью не более 12 человек, не зависимо от мощности главных двигателей и вместимости, используемых в целях мореплавания, по акватории Ростовского порта, разрешается до Аксайского автодорожного моста (Верхняя граница Ростовского порта), при этом - при прохождении мимо причалов, дебаркадеров, лодочных станций, паромных переправ и наплавных мостов - обязательно снижать скорость до минимальной, чтобы не создавать опасного волнообразования.

2.11.3. Движение прогулочных маломерных судов, используемых в целях мореплавания по р. Дон, входящей во   внутренние  водные пути Российской Федерации, далее Аксайского автодорожного моста допускается с разрешения Российского речного регистра (РРР), при наличии дипломов судоводителя,  штурмана ,капитана речных судов, и на период плавания – поднадзорно линейным отделам судоходного надзора  Доно-Кубанского бассейнового управления государственного надзора на внутреннем водном транспорте (далее – ЛО судоходного надзора ДКБУГН на ВВТ).

2.11.4. Движение маломерных, парусных судов, скоростных прогулочных судов и гидроциклов на акваториях Ростовского и Азовского портов осуществляется в соответствии с пунктом 70. «Особенности движения и стоянки судов в Донском бассейне» от 01 ноября 2006г.

2.11.5. Катание на водных лыжах и других буксируемых надувных плавсредствах, а также гонки на гидроциклах, в пределах границ акваторий Ростовского и Азовского портов запрещается.

2.11.6. При проведении массовых водно-спортивных мероприятий (соревнований) на акватории Ростовского порта, с участием маломерных судов (в том числе и гидроциклов), необходимо получить разрешение капитана Ростовского порта на проведение этих мероприятий и согласовать их с ГИМС в составе Главного управления МЧС России по Ростовской области и Донно-Кубанским бассейновым управлением государственного надзора на внутреннем водном транспорте (ДКБУГН на ВВТ).

2.12. Движение маломерных судов на водоемах Ростовской области в темное  время суток осуществляется при наличии сигнальных огней, предусмотренных Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, в водоизмещающем режиме.

2.13. Плавание мелких маломерных плавсредств (надувных лодок, грузоподъемностью менее 225 кг, байдарок – менее 150 кг, гребных лодок – менее 100 кг), не поднадзорных ГИМС МЧС России по Ростовской области и предназначенных для внутреннего плавания на несудоходных водоемах пятого разряда, - на судоходных водоемах (ВВП) Донского бассейна не допускается.

2.14. На участках, где наблюдается плавание резиновых, надувных, складных лодок-малюток, моторные маломерные суда должны осуществлять движение с минимальной скоростью с тем, чтобы не допускать возникновения опасных ситуаций. Вышеуказанные мелкие гребные плавсредства не должны находиться на участках с интенсивным движением моторных маломерных судов и сильным течением.

2.15. Маломерные: водоизмещающие и глиссирующие прогулочные суда, предназначенные для мореплавания, суда на воздушной подушке и на подводных крыльях, независимо от развиваемой скорости, обязаны соблюдать требования, изложенные в Правилах плавания по внутренним водным путям, предъявляемые к маломерным судам. При маневрировании, расхождении и обгоне такие суда обязаны обеспечивать безопасную скорость движения (вплоть до минимальной) с тем, чтобы своевременно предотвратить аварийную ситуацию.

2.16. В период двухмесячника по охране весенне-нерестующихся рыб на водных объектах Ростовской области, входящих в систему внутренних водных путей Российской Федерации (ВВП РФ), на которых действуют Правила плавания на внутренних водных путях (ПП ВВП), устанавливаются ограничения по режиму пользования маломерными судами:

- движение моторных скоростных маломерных судов, независимо от мощности установленных двигателей, осуществляется за кромкой судового хода, со скоростью не более 40 км/ч;

- при подходе к берегу и движению вдоль берега скорость движения маломерного судна должна быть снижена до минимальной;

- движение моторных маломерных судов по малым рекам, связанное с осуществлением хозяйственной деятельности предприятий и организаций, находящихся на них, осуществлять на минимальной скорости.

2.16.1. В период двухмесячника на судоходных внутренних водных путях Донского бассейна запрещается:

-  движение маломерных судов в темное время суток;

- движение моторных скоростных маломерных судов – прогулочных, предназначенных для мореплавания, а также судов с моторами, мощностью более 90 л.с. и осадкой более 1 м., в целях предотвращения нанесения ущерба биоресурсам;

- заход и плавание маломерных судов в малых реках, заповедниках, заказниках и других местах, являющихся естественными нерестилищами рыб, кроме служебных, выполняющих рыбоохранную, природоохранную и другую инспекторскую работу.

2.16.2.  Запрещается пользование несудоходными водоемами Ростовской области для плавания маломерных судов в период двухмесячника по охране весенне-нерестующихся рыб, определенное по срокам органами местного самоуправления Ростовской области, кроме служебных, выполняющих рыбоохранную, природоохранную и другую инспекторскую работу.

2.17.    При пользовании маломерными судами запрещается:

2.17.1. Выход в плавание маломерных судов до момента полного  очищения водоема ото льда.

2.17.2.  Управлять маломерным судном:  незарегистрированным в установленном порядке; не прошедшим ежегодного технического освидетельствования (осмотра); не несущим бортовых номеров; переоборудованным без соответствующего разрешения ГИМС; имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация; с нарушением правил загрузки, норм пассажировместимости. ограничений по району и условиям плавания, без права управления маломерным судном; в состоянии опьянения.

2.17.3. Передавать управление лицу, не имеющему права управления, или находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

2.17.4. Выходить в плавание на маломерных судах, не имеющих табельного оборудования и снабжения по установленным нормам, а также при отсутствии судового билета, удостоверения на право управления маломерным судном, а на судах предприятий, организаций и учреждений - при отсутствии, кроме указанных документов, путевого (маршрутного) листа.

2.17.5. Швартоваться, становится на якорь, заниматься рыбной ловлей с судна у грузовых и пассажирских причалов, дебаркадеров, пирсов, доков и в интервалах между ними, у мостов, под мостами, на рейдах, у гидротехнических сооружений, на судовом ходу и у знаков судоходной обстановки.

2.17.6. Подходить к судам транспортного технического флота.

2.17.7. Устранять возникшие технические неисправности на маломерном судне, находясь на судовом ходу.

2.17.8. Буксировать маломерные суда с наличием в них пассажиров.

2.17.9. Пользование маломерными судами при несоблюдении их судоводителями установленных норм, условий и требований, обеспечивающих безопасность плавания.

2.17.10. Плавание маломерных судов на водоемах, в которых из-за топляков, карчей и других плавающих или полузатопленных предметов создается угроза безопасности плавания.

2.17.11. Заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других  мест купания и массового отдыха граждан на водных объектах;

-приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и других мест купания.

2.17.12. Превышать установленную скорость движения.

2.17.13. Обгонять, затруднять движение и маневрирование немаломерных судов маломерными судами, при движении в пределах 10-метровой полосы от правой по ходу движения кромки судового хода.

2.17.14. Устанавливать  паруса  и  моторы  на гребные лодки при     отсутствии соответствующей записи в судовом билете.

2.17.15. Заниматься или предоставлять свои суда для целей браконьерства и других противоправных действий.

2.17.16. Заниматься рыбной ловлей и охотой с незарегистрированных плавсредств, а также не имеющих на корпусе четкого регистрационного номера.

2.17.17. Движение парусных судов в темное время суток под парусом и мотором одновременно.

2.17.18. Сбрасывать с судна отходы, мусор, иные предметы и сливать нефтепродукты и ядовитые вещества.

2.17.19. Движение  маломерных судов самосплавом и ошвартованных      бортами, за исключением аварийных случаев.

2.17.20. Движение в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентация.

2.17.21. Выпуск маломерных судов с баз (стоянок) с нарушением   выпускного  режима.

2.12.22. Стоянка и хранение незарегистрированных судов на базах      (сооружениях) для стоянок, а также швартовка в неустановленных для этого местах.

2.12.23. Управлять движением маломерного судна стоя.

2.12.24. Перевозить на носовой части судна различные предметы      (кроме спасательных кругов).

2.12.25. Перевозить на маломерных судах детей и подростков до 14 лет без сопровождения взрослых (1 взрослый на 1 подростка или ребенка) и без надетых на них спасательных жилетов.

2.12.26. Перевозить вместе с пассажирами взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также ядохимикаты, заполнять баки топливом и перекачивать топливо с судна на судно при работающем  двигателе,  курить  и  пользоваться открытым огнем при этом, а также проливать топливо в воду.

2.12.27. Производить маневры, не предусмотренные настоящими Правилами, и создавать аварийную обстановку во время движения и на стоянке.

2.12.28. Производить подводный осмотр судна и различные работы с подводной частью судна при работающем двигателе.

2.12.29. Заводить  двигатель с включенным  реверсом.

2.12.30. Создавать помехи и осложнять маневрирование и движение транспортных судов.

2.12.31. При  нахождении  маломерных судов на воде переходить в      них с места на место,  пересаживаться с одного  судна  на  другое, сидеть на бортах,  находиться на надстройках,  купаться с катеров, лодок и яхт и раскачивать их,  а также лежать и спать в маломерном судне, оставляя без наблюдения окружающую акваторию.

2.12.32. Осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения аварийно-ремонтных заграждений, паромных переправ и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов и подходных каналах, при подходе к шлюзам, остановливаться под мостами или около них.

2.13. При плавании по внутренним водным путям судоводитель маломерного судна обязан точно выполнять предписания береговых и плавучих знаков навигационного оборудования, если это требуется настоящими Правилами, правилами плавания по внутренним водным путям, местными правилами плавания и другими  документами, регламентирующими безопасность судоходства (например, знаков: "скорость ограничена", "не создавать волнение", "движение мелкомоторных средств запрещено" и т.п.).

2.14. Судоводитель маломерного судна, поднадзорного Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области, обязан выполнять распоряжения работников Государственной инспекции, касающихся выполнения правил, регламентирующих безопасность эксплуатации маломерных судов.

3. Общие обязанности судоводителей

3.1. Судоводитель  маломерного судна обязан :

3.1.1. Выполнять требования настоящих Правил, Правил плавания по внутренним водным путям (ППВВП), Международных правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС), местных (бассейновых) правил плавания,  обязательных постановлений капитанов морских и морских рыбных  портов, правил шлюзования и иных правил, обеспечивающих  безаварийное плавание  судов, предупреждать несчастные случаи с людьми на воде и  не допускать загрязнения окружающей среды.

3.1.2. Иметь при себе:

- удостоверение на право управления маломерным судном данной категории в установленном районе, соответствующей мощностью двигателя и площадью парусов;

- судовой билет (копию судового билета) с отметкой о проведении ежегодного технического  освидетельствования  судна на годность к плаванию;

- судовую роль (на судах с экипажем не менее 2 человек);

- план-задание на рейс, путевой (маршрутный) лист и документы на перевозимый груз (для судов предприятий, организаций и учреждений);

-лицензию на осуществление предпринимательской деятельности (при использовании судна в этих целях).

3.1.3. На судах, принадлежащих гражданам (при отсутствии на судне владельца данного судна), судоводителю необходимо иметь заверенную, в установленном порядке, доверенность на право управления этим судном.

4. Судоводитель обязан

4.1. Перед выходом в плавание проверить исправность и комплектность оснащения судна.

4.2. Следить за состоянием вверенного ему судна в ходе плавания.

4.3. Оказывать помощь терпящим бедствие на воде и первую      медицинскую помощь, доставлять в лечебное учреждение пострадавших.

4.4. Останавливаться и предоставлять маломерное судно:

4.4.1. Медицинскому персоналу для проезда к больному в случаях, угрожающих его жизни, или транспортировки такого больного в ближайшее лечебное учреждение.

4.4.2. Должностным лицам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области в случаях, связанных с выполнением  неотложных заданий по обеспечению безопасности плаванию и спасанию людей на воде, для   устранения аварийных ситуаций и для транспортировки поврежденных при аварии или неисправных плавсредств.

4.4.3. Работникам МВД для исполнения служебного долга по задержанию нарушителей правопорядка.

4.4.4. Пользование маломерным судном в случае, предусмотренных в пунктах 4.4.1.; 4.4.2.; 4.4.3. настоящих Правил, в соответствии с действующим законодательством производится на безвозмездной основе.

4.5.Останавливаться и предъявлять должностным лицам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и органов Министерства внутренних дел  Российской Федерации (МВД РФ) для проверки: удостоверение на право управления маломерным судном, путевой (маршрутный) лист, судовые документы и документы на перевозимый груз.

Судно должно быть остановлено в безопасном месте, вне судового хода. Должностное лицо Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области имеет право изъять за грубые нарушения правил плавания на внутренних водных путях и правил пользования маломерным судном удостоверение на  право управления маломерным судном, а также задержать и передать под охрану на базу (штрафную стоянку) задержанное маломерное судно с оформлением соответствующих документов.

Должностное лицо МВД РФ выявившее при проверке отсутствие регистрационных, судоводительских документов, путевого (маршрутного) листа или документов на перевозимый груз должно незамедлительно информировать о выявленных нарушениях должностных лиц ГИМС МЧС России по Ростовской области.

Должностные лица, остановившие маломерное судно, обязаны предъявить судоводителю свое удостоверение.

4.6. При аварии с маломерным судном, повлекшей несчастные случаи с людьми, судоводители, причастные к ней, обязаны:

4.6.1. Остановить судно, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим, отправить пострадавших на попутном или своем судне в ближайшее учреждение и сообщить там свою фамилию, бортовой номер судна (с предъявлением удостоверения на право управления маломерным судном или другого документа, удостоверяющего личность, и регистрационного документа на судно).

4.6.2. Сообщить о случившемся в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Ростовской области, записать фамилию, имя, отчество и адреса очевидцев происшествия.

4.7. Судоводитель маломерного судна обязан перед посадкой лично производить инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне при плавании и в случае аварии, обеспечить их безопасность при посадке, высадке и на период пребывания на судне;

-при температуре воды ниже +15°С в период плавания обеспечивать, чтобы на всех пассажирах, находящихся на судне, были одеты спасательные жилеты.

4.8. Судоводитель несет ответственность за безопасность плавания и за поведение пассажиров, находящихся на вверенном или принадлежащем ему судне, во время плавания.

5. Судоводителю запрещается

5.1. Управлять маломерным судном в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

5.2. Передавать управление маломерным судном лицам, находящимся в состоянии опьянения.

5.3. Передавать управление маломерным судном лицам, не имеющим при себе удостоверения на право управления маломерным судном и не указанным в списке экипажа (судовой роли).

5.4. Оставлять без наблюдения окружающую акваторию.

5.5. Загрязнять акваторию водоема нефтепродуктом и прочим мусором.

5.6. Производить продажу, дарение плавсредств и оборудования к ним; переоборудование плавсредств с нарушением норм и требований, предъявляемых Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Ростовской области, и без ее уведомления.

5.7. Наносить на бортах, транцевой части, палубе и ветровом стекле судна надписи (кроме бортовых номеров и названий типов судов); устанавливать на судне дополнительное освещение, фонари, средства сигнализации, связи и оборудования на судне без официального разрешения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области.

5.8. Выходить в плавание на судне, имеющем водотечность корпуса, неисправность систем, узлов и механизмов двигателя и других агрегатов.  Устанавливать на маломерном судне самодельные комбинированные фонари с кормовыми и (или) бортовыми огнями без разрешения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области.

6. Эксплуатация маломерных судов

6.1. Маломерные суда допускаются к плаванию только после регистрации, присвоения бортовых номеров, ежегодного технического освидетельствования на годность к плаванию, аттестации судоводителей этих судов в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области в установленном порядке, после оплаты госпошлины.

6.2. В пограничной зоне, а также на территории, прилегающей к государственной границе и охраняемой пограничными войсками, на побережье и в акваториях, где пограничная зона не установлена, плавание маломерных судов допускается:

6.2.1. При регистрации этих судов в установленном порядке в подразделениях пограничных зон, о чем к судовому билету выдается вкладыш со специальным штампом.

6.2.2. При приписке судов к определенным базам (сооружениям) для стоянок маломерных судов, согласованной с пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области.

6.3. Каждое судно должно эксплуатироваться в исправном техническом состоянии с соблюдением условий, норм и требований, установленных для данного судна Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Ростовской области, обеспечивающих его правильное использование, безопасность плавания - по району плавания, удалению от берега, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, грузоподъемности, пассажировместимости, оснащению судна спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием, а также с соблюдением норм охраны окружающей среды.

6.4. Для судоводителя и каждого пассажира маломерного судна должны быть на судне индивидуальные спасательные средства, при чем спасательные жилеты (пояса, нагрудники) должны быть надеты и пристегнуты на находящемся на судне судоводителе и пассажирах при температуре воды ниже 15 град.С.

6.5. Всем маломерным судам, поднадзорным Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области, при постановке на учет присваиваются литер и регистрационный номер, которые наносятся черной краской на светлом фоне или белой краской на темном фоне краски бортов, по обеим бортам корпуса судна на расстоянии, равном 1/4 длины корпуса от форштевня, буквами литера и цифрами номера высотой не менее 150 мм, шириной 100 мм и толщиной шрифта 15-20 мм, так, чтобы на стоянке и при любом режиме движения судна они были хорошо видны над водой.

6.6. При передаче судна новому владельцу (купля-продажа, дарение, передача по наследству и т.п.) производится перерегистрация судна и оформление новых судовых документов на нового владельца.

Регистрация залога поднадзорных судов производится в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области.

6.7. В случае гибели судна или его непригодности к эксплуатации (по  любым  причинам) снятие с учета производится Государственной инспекцией по  маломерным судам МЧС России по Ростовской области по  письменному заявлению владельца судна с предъявлением судовых документов или по заключению государственной инспекции.

6.8. Индивидуальная постройка новых маломерных судов отдельными гражданами, перестройка (переоборудование) корпуса судна, замена двигателя производится после технического освидетельствования и разрешения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области с включением этих изменений в судовые документы.

Маломерные суда самостоятельной постройки допускаются к эксплуатации только после ходовых испытаний, проводимых должностным лицом Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области на предмет определения их годности к безаварийной эксплуатации.

6.9. Основанием для регистрации маломерных судов являются:

6.9.1. Заявление (карточка) владельца, в которой указываются все технические данные по судну.

6.9.2. Паспорта на судно и двигатель или судовое свидетельство.

6.9.3. Договоры купли-продажи, дарения или свидетельство о праве на наследство, выданные нотариальными органами.

6.9.4. Правовые документы на самодельное судно (счета, квитанции, справки организаций, предприятий и учреждений на приобретение материалов).

6.9.5. Личный паспорт.

6.9.6. Квитанция  об  уплате  госпошлины за   регистрацию.

Примечание.

Основанием для регистрации маломерных судов, принадлежащих организациям, кооперативам и предприятиям, являются: гарантийное письмо с указанием банковских реквизитов (ИНН и ОКПО), справка о балансодержателе с наименованием типа и модели судна, двигателя и заводскими номерами на них, стоимостью и местом приобретения, технический паспорт на судно, технический паспорт на двигатель, карточка-заявление установленного образца, заверенная печатью организации, доверенность, приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацией судна.

7.  Пользование базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов, их техническое   освидетельствование и содержание

7.1.  На основании  решений о предоставлении водных объектов в пользование, водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, представляются для размещения причалов, судоподъёмных и судоремонтных сооружений.

Места размещения баз (сооружений) для стоянок маломерных судов устанавливаются органами местного самоуправления по согласованию с ГИМС МЧС России, государственными органами в области охраны  окружающей природной среды и государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

7.2. Базы (сооружения) для стоянок маломерных судов (далее – база (стоянка)) - береговая территория с сооружениями и прилегающей к ней акваторией, в границах которой базируются маломерные суда.

7.3. Базы  (стоянки) для  маломерных судов должны      располагаться не ближе 250 метров от рекреационной территории  или линии  жилой  застройки, не мене 200 метров выше (ниже) дебаркадеров, пассажирских и грузовых причалов, не менее 500 метров от границ гидротехнических сооружений. Места базирования (стоянки) маломерного флота подлежат согласованию  с Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Ростовской области, федеральными органами исполнительной власти по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей природной среды, федеральным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора («Роспотребнадзора») Ростовской области, с соблюдением требований настоящих Правил.

7.4. Базы (стоянки) для маломерных судов должны быть оборудованы специальными ваннами для регулировки в них двигателей, емкостями для сбора подсланевых вод, промасленной ветоши и мусора, специальными устройствами для ограждения и сбора нефтепродуктов, мусора с поверхности воды.

7.5. Ремонт лодочных моторов должен производится на специально отведенных участках территории базы (стоянки), при этом должны быть  предусмотрены мероприятия, препятствующие попаданию масел и бензина в реки и водоемы.

7.6. С целью исключения попадания топлива в воду при заправках маломерных судов топливом заправочные станции должны быть расположены  не  ближе  100  метров  от  кромки воды и оборудованы средствами, предотвращающими  загрязнение  окружающей  территории нефтепродуктами.

Площадками заправочных станций должны быть заасфальтированы и      снабжены устройствами для сбора загрязненных вод.

7.7. Для определения годности баз (стоянок) и правильности их эксплуатации проводятся первичные, ежегодные и внеочередные технические освидетельствования в объеме настоящих Правил.

7.8. Первичное техническое освидетельствование проводится после регистрации базы.

7.9. Ежегодное техническое освидетельствование проводится  для      подтверждения основных характеристик, проверок наличия и состояния      соответствующего оборудования и снабжения базы (стоянки).

7.10. Внеочередное техническое освидетельствование проводится      после капитального ремонта, модернизации  или  переоборудования, стихийного бедствия и т.п., вызвавшие изменение основных характеристик базы (стоянки).

7.11. При проведении технического освидетельствования баз (стоянок)      госинспектор устанавливает:

7.11.1. Соответствие фактической характеристики записям в      регистрационной карточке базы и прилагаемым к ней документам.

7.11.2. Соответствие  технического  состояния базы требованиям    настоящих Правил.

7.11.3. Соответствие  количества  маломерных  судов  проектной    емкости базы.

7.11.4. Наличие спасательного и противопожарного имущества в   соответствии с установленными нормами.

7.11.5. Выполнение   базой  установленной  системы  выпускного      режима маломерных судов.

7.12. Соответствие причальных понтонов требованиям мер безопасности и техническим требованиям, в соответствии с Правилами технического надзора за маломерными судами, базами (стоянками), наплавными мостами.

7.13. На основании  первичного, ежегодного и внеочередного      технического освидетельствования базы (стоянки) госинспектором ГИМС  составляется акт технического освидетельствования базы.

7.14. Сроки технического освидетельствования согласовываются с      владельцем базы.

8. Технические и экологические требования,

требования безопасности к базам (стоянкам) для маломерных судов

8.1. База должна обеспечить:

8.1.1. Безопасность круглосуточной стоянки судов.

8.1.2. Безопасность выполнения судоводителями профилактических,    судоподъемных, погрузочно-разгрузочных и других работ.

8.1.3. Безопасность посадки и высадки людей.

8.1.4. Сохранность   судов,   моторов   и   другого   судового   оборудования и инвентаря.

8.2. База  должна  размещаться  на  участках с малой скоростью  течения и в местах,  защищенных от воздействия  волн, ледохода  и  преобладающих ветров.

8.3. Базы должны сооружаться на расстоянии не менее 200 метров от   дебаркадеров, причалов  и не менее 500 метров от гидротехнических сооружений, водозаборов.

8.4. Граница  акватории базы обставляется дамбами,  понтонами,  бонами или плавучими знаками.

8.5. По  берегу  база  ограждается  от  прилегающих  соседних   территорий, в установленных границах.

8.6. Территория базы должна содержаться в чистоте и отвечать санитарно-эпидемиологической   требованиям « Россельхознадзора» и органов охраны природы и  окружающей      среды.

8.7. Для защиты судов и причалов от  волнения  и ледохода  на  акваториях  баз  сооружаются  оградительные  и защитные устройства (дамбы, волноломы, водорезы).

8.8. Работы  по  возведению гидросооружений,  дноуглубительные работы в районе размещения базы должны выполнятся по  согласованию с  управлением  пути  (канала)  и  с  органами рыбоохраны и охраны природы в установленном порядке.

8.9. У   затопляемых   паводками   заградительных  и  защитных  устройств и сооружений на период затопления должны устанавливаться  знаки обстановки.

8.10. Проходы на акватории базы и подходы  к  причалам  должны  иметь ширину и глубину, достаточные для беспрепятственного прохода   судов.

8.11. Территория базы должна иметь:

8.11.1. Удобные  подъездные  автомобильные  дороги к базе.

8.11.2 Специально оборудованный причал для посадки и высадки      пассажиров.

8.12. Базы  рекомендуется   оборудовать громкоговорящим устройством и телефонной связью.

8.13. На  каждой базе должны быть оборудованы ведомственные   спасательные посты.

8.14. На крупных  базах для обеспечения безопасности плавания    маломерных судов назначается дежурное спасательное судно.

8.15. Противопожарные средства и  оборудование   должны   содержаться в исправном состоянии и в количестве, предусмотренном установленными   нормами   противопожарной  безопасности,  и  размещаться согласно требованиям пожарной охраны.

8.16. Размещение  горюче-смазочных  материалов и  порядок  их  хранения должны обеспечивать их надёжную противопожарную безопасность.

8.17. В темное время суток территория и акватория базы должны быть    освещены.

8.18. Светильники, прожекторы и другие осветительные приборы должны  содержаться  в  исправном состоянии  и  обеспечивать  освещенность причалов, пирсов,   боксов, леерного ограждения, швартовых устройств, спасательных и противопожарных средств.

8.19. Освещение  не  должно  мешать  судоводителям  проходящих  судов, для чего все светильники должны иметь колпачки.

8.20. С  наступлением  темноты  на стрежневых кромках причалов базы через каждые 50 метров должны зажигаться белые огни  кругового освещения,  но не менее 2-х огней на высоте не ниже двух метров от настила причала.

8.21. Для оповещения судоводителей маломерных судов, где это      необходимо, на мачтах поднимаются сигналы  штормовых   предупреждений.

8.22. Каждая база (стоянка) обязана иметь:

8.22.1. Акт технического освидетельствования базы ГИМС МЧС России по Ростовской области.

8.22.2. Заключение территориального управления Роспотребнадзора по Ростовской области (органа санитарно-эпидемиологического надзора).

8.22.3. Акт  испытаний причалов, пирсов, мостков, сходен и      грузоподъемных средств.

8.22.4. Настоящие Правила.

8.22.5. Журнал приписного флота.

8.26.7. Журнал учета  выхода (прихода) маломерных судов.

8.26.8. Инструкцию о порядке выпуска судов в плавание.

8.26.9. Вахтенный журнал для дежурно-вахтенной службы базы.

8.26.10. Адреса  и телефоны  ближайших  отделений   милиции,  пожарной  охраны,  постов  милиции,  Государственной  инспекции по  маломерным судам, спасательных пунктов.

8.27.     На базах (стоянках) должны находится следующие стенды:

8.27.1. Со схемой базы,  с  расположением на ней  сооружений,  боксов,  пирсов маломерного флота на территории и на акватории.

8.27.2. С  планом  отстоя  судов  в  навигационный  период   с  указанием мест стоянки судов, соответственно бортовым номерам.

8.27.3. Со схемой  движения  судов на  акватории  базы  и  в прилегающих районах.

8.27.4. С правилами пользования маломерными судами.

8.27.5. С правилами рыболовства и  природоохранного законодательства.

8.27.6. С плакатами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде и оказанию первой доврачебной помощи.

8.27.7. С  расписанием  "Человек  за   бортом"   и   "Пожарная      тревога".

8.27.8. С ежедневными метеосводками  о  состоянии  и  прогнозе погоды, волн и сил ветра.

8.27.9. С информацией об аварийных происшествиях, экологических    происшествиях, их последствиях, характерных нарушениях Правил пользования  маломерными  судами.

8.28. Правила, схемы,  расписания,  планы, информационные  сообщения и другие материалы на стендах должны располагаться таким образом, чтобы обеспечить их изучение судоводителями и лицами, пользующимися прокатными судами.

9. Требования к причалам маломерных судов

9.1. Причалы, пирсы, мостки, сходни должны быть рассчитаны и      испытаны  владельцами  базы  на  рабочую нагрузку, иметь сплошной      настил.

9.2. После  испытаний составляется акт.  На пирсах,  причалах, мостках и сходнях делается  надпись  "испытан"  с  указанием  даты   испытания.

9.3. Предельные эксплуатационные нагрузки  на  эти  сооружения должны  пересматриваться  не  реже  1  раза  в 5 лет.  Возможности эксплуатации на  причалах тех или иных средств механизации и транспорта, не предусмотренных первоначальным проектом, необходимо потверждать расчетами.

9.4. Причалы должны иметь:

9.4.1. Площадь, обеспечивающую безопасность судоводителей при      выполнении необходимых работ.

9.4.2. Трапы,  сходни,  мостки для сообщения с берегом и между   причалами - с шириной, достаточной для прохода двух человек.

9.4.3. Рационально   расставленные   и   прочно    укрепленные      швартовые устройства (тумбы, рамы, кнехты, утки и т.п.).

9.4.4. Привальные  рамы,  брусья  и   необходимое   количество      кранцев,  исключающих  повреждение  корпусов судов при швартовке и   волнении.

9.4.5. Противопожарное и спасательное оборудование по установленным нормам.

9.4.6. Подъезды к пожарным водоемам и площадки для установки      пожарных машин.

9.4.7. Надежное и прочно закрепленное  к  настилу  леерное  ограждение (кроме мест швартовки) высотой  не  менее  900  мм  при  расстоянии между стойками не более 1.5 м.

9.5. Причалы, пирсы, понтоны, стоечные  несамоходные  суда, наплавные  мосты  должны  оборудоваться  спасательными  леерами по всему наружному периметру, закрепленными на расстоянии 10-30 см от уровня воды с интервалом крепления не более 1.5 метра. При больших  колебаниях уровня воды спасательные леера  оборудуются  на  разных      высотах.

9.6. Плавучие  причалы  должны быть прочно ошвартованы с установкой упорных приспособлений со стороны берега (свай и т.п.).

9.7. Мертвые якоря, швартовые устройства  должны иметь достаточную  держащую  силу  для  удержания  плавсредств  на своих  штатных местах.

9.8. Для  предупреждения  навала на берег стоечных плавсредств вдоль берега должны  забиваться  кусты  свай  с  упорами. Рабочая поверхность  кустов  должна исключать задевание опирающихся на них  плавсредств при колебаниях уровня воды.

9.9. При  швартовке  маломерных судов  за  плавучие  бочки на  последних,  контрастной краской,  должно  быть указано допустимое к швартовке количество судов.

9.10. Для предотвращения повреждения  причалов  при  подвижках льда   или  зимних  колебаниях  уровня  воды  на  акваториях,  лед,  примерзший к элементам конструкций должен скалываться.

9.11. Вблизи причалов необходимо вырубать во льду продольные борозды      шириной 0.5-1 м.

10. Приписные маломерные суда

10.1. Маломерные  суда, приписанные к базам-стоянкам, должны соответствовать техническим требованиям  для маломерных судов, годных к плаванию.

10.2. Каждое маломерное  судно,  приписанное  к  базе-стоянке,  должно      иметь  постоянно  закрепленное  за  ним  место стоянки, с указанием      бортового номера судна.

10.3. Подвесные моторы,  весла  и  оборудование  хранятся  в  запираемых на замок помещениях.

10.4. План отстоя маломерных судов в навигационный период, с     указанием места и способа швартовки каждого судна, должен      предусматривать обеспечение безопасной стоянки судов. План  утверждается владельцем базы.

10.5. Маломерные  суда  на  базе-стоянке  регистрируются в специальном      журнале приписного флота с  указанием  регистрационного  номера  и      типа судна,  владельца судна, его адреса и телефона, места стоянки      судна  на  базе,  а также отметок о прохождении технического освидетельствования на годность к плаванию.

11. Выпускной режим маломерных судов

11.1. Выпускной режим предусматривает контроль за выходом и      возвращением  маломерных  судов на базу-стоянку, их  исправность,   наличием      обязательных судовых документов, за соблюдением норм      пассажировместимости и грузоподъемности.

11.2. Выпускной  режим  судов с базы,  в том числе и получение (сдача) их от охраны, должен  производится  дежурной (вахтенной) службой  в  соответствии с порядком, установленным специальной инструкцией,  утвержденной руководством организации,  предприятий,   учреждений.

11.3. Во время массового выхода судов с баз в помощь дежурной      (вахтенной)  службе может  привлекаться  общественность  из числа      актива  судоводителей, внештатных  инспекторов  Государственной    инспекции по маломерным судам МЧС России по Ростовской области.

11.4. Для  проверки судов, выходящих  с  баз,  организуется  специальный  контрольный  пост  в  районе  выходов  судов  с базы,  лодочной  станции,  причала.  В   тех   случаях,   когда   большая  протяженность  причальных линий вдоль береговой черты,  отсутствие  гидротехнических  сооружений  и  др.  не  дает  возможность  иметь  выпускные  ворота,  контрольные  посты  могут  быть организованы на наиболее удобных береговых участках  баз,  причалов,  пирсов,  при      этом для них должны выделяться отдельные посадочные площади.

11.5. На  базах, на общих собраниях судоводителей, должна  проводится  разъяснительная работа по вопросам  безопасности плавания на маломерных судах, природоохранного    законодательства, на специальных информационных  стендах  о  порядке  выхода судов в плавание,  со схемами движения  судов по  акватории  базы  и  прилегающим  районам,  плакатами  по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде.

11.6. При выходе судна в плавание и  при  его  возвращении на  базу  в  специальном  журнале  регистрации выхода (прихода) должна быть произведена порядковая запись:  номер судна, фамилия, время получения и выхода судна, маршрут плавания и пункт назначения, ориентировочное время возвращения, фактическое время возвращения на базу.

11.7. При  выдаче  судна  судоводителю для выхода в плавание у него  обязательно  проверяется  наличие  удостоверения на право управления  судном,  судового билета с отметкой о прохождении техосмотра, а на судах, принадлежащих организациям, предприятиям, учреждениям, -  путевого   листа,   выданного   соответствующей      организацией.

11.8. Непосредственно  перед  выходом  с базы в  плавание на  выходящем судне проверяется его техническая  исправность,  наличие установленных норм снабжения и оборудования, спасательных средств, соблюдения норм пассажировместимости и размещения грузов.

11.9. Запрещается выход маломерных судов с базы в плавание в случаях (перечень прилагается), а также:

11.9.1. Непредъявления удостоверений на право управления      маломерным  судном,  судовых  билетов  с  отметкой  о  прохождении      техосмотра.

11.9.2. Отсутствие положенных спасательных, противопожарных и      отливных средств.

11.9.3. Неисправности оборудования  и  устройства  (рулевого,      якорного, ходовых огней и др.).

11.9.4. Нарушение норм пассажировместимости и  грузоподъемности.

11.9.5. Неправильного размещения грузов, вызывающих крен или      дифферент судна.

11.9.6. Когда ветры,  волнения,  видимость на водоеме или  их прогноз опасны для плавания данного типа судов.

11.9.7. Нетрезвого состояния судоводителя или пассажиров.

11.10. Суда,  прибывшие на базу в неисправном или аварийном  состоянии,  должны быть осмотрены,  записаны в журнал  регистрации выхода и возвращении судов, при этом об аварийных судах информация при первой возможности сообщается в Государственную инспекцию по маломерным судам МЧС России по Ростовской области.

11.11. На базах на видном месте  должна  быть  организована  информация  о  характерных  нарушениях  правил пользования судами, правил плавания и эксплуатации судов, об аварийных происшествиях и их  последствиях,  а также об изменениях навигационной обстановки, экологическая информация и другие информационные материалы.

11.12. Ответственность за организацию выпускного режима и  выполнения  мероприятий  по  обеспечению   безопасности   плавания  маломерных судов несут ответственные лица (начальники, заведующие, председатели  кооперативов)  бах  стоянок,  лодочных   станций   и  причалов.

Судоводители маломерных судов, не выполняющие требований  дежурной   (вахтенной)   службы   по  выпускному   режиму,  несут ответственность вплоть до расторжения договоров  о  предоставлении   судну стоянки на базе.

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, ПОДНАДЗОРНЫХ ГИМС МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. По корпусу

1.1. Свищи, пробоины, разрывы набора и обшивки (независимо от      местонахождения), водотечность.

1.2. Отсутствие гермоотсеков, воздушных ящиков, где они      предусмотрены конструкцией судна,  а также полная или частичная их      разгерметизация.

1.3. Значительные повреждения окраски внутренних и внешних      поверхностей.

1.4. Выгибания, деформация днища судна, не предусмотренные техническими      условиями завода-изготовителя.

1.5. Нарушения правил нанесения бортового номера по  размерам,      расположению и контрастности.

1.6. Изменение длины судна, не предусмотренное техническими требованиями завода-изготовителя.

2. По рулевому устройству

2.1. Не обеспечивается полный угол перекладки руля  (35  град.  на борт).

2.2. Затруднено вращение рулевого штурвала.

2.3. Наличие повреждений  деталей рулевого привода, направляющих блоков,  опорных подшипников, натяжных талрепов пера  руля, штуртросовой передачи, разрыва каболок троса.

2.4. Отсутствие деталей крепления рулевого привода (шплинтов,      контргаек).

3. По двигателю, подвесному мотору

3.1. Протекание  топлива из  бензонасоса,  топливного шланга, бензобаков, системы питания.

3.2. Значительная вибрация.

3.3. Отсутствие или неисправность глушителя.

3.4. Не  обеспечивается  легкое   включение  (выключение) реверс-редуктора или его самопроизвольное выключение (включение).

3.5. Наличие повреждения системы дистанционного управления,      нечеткая фиксация рукоятки реверса в положении "вперед" и "назад",      "нейтраль".

4. По отличительным огням, оборудованию, снабжению

4.1. Несоответствие отличительных огней  требованиям  Правил плавания на внутренних водных путях (ППВВП)      или их неисправность.

4.2. Несоблюдение  требований  ГИМС МЧС России по Ростовской области по  нормам   комплектации  оборудования судна, указанным в судовом билете.